南宁市政府采购

竞争性谈判采购文件

项目名称：校园广播系统采购及安装

竞标编号：NNZC2021-J1-990326-JGJD

审批编号：NNZC2021-J1-01455-001

采   购   人：南宁市现代教育技术中心

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2021年5月

目     录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  货物需求一览表	7

第三章  评审方法	34

第四章  竞标人须知	36

第五章  竞标文件格式	53

第六章  合同条款及格式	65

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

校园广播系统采购及安装

【竞标编号：NNZC2021-J1-990326-JGJD】

竞争性谈判采购公告

项目概况

校园广播系统采购及安装项目的潜在供应商应在南宁市公共资源交易平台获取采购文件，并于2021年6月3日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

竞标编号：NNZC2021-J1-990326-JGJD

政府采购计划编号/审批编号：NNZC2021-J1-01455-001

项目名称：校园广播系统采购及安装

采购方式：竞争性谈判

预算金额：100万元

最高限价（如有）：100万元

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 南宁二十中校园广播系统改造 |
|  | 网络广播主机 | 1台 | 32850 |
|  | 管理软件 | 1套 | 13500 |
|  | 配套控制终端 | 1台 | 5300 |
|  | 分控软件 | 1套 | 7500 |
|  | 网络化智能寻呼站 | 2套 | 15000 |
|  | 32路消防联动网络模块 | 1块 | 3525 |
|  | CD、DVD、MP3播放器 | 1台 | 1350 |
|  | 时序电源控制器 | 2个 | 4200 |
|  | 监听扬声器 | 2个 | 5900 |
|  | 8路模拟调台 | 2台 | 5300 |
|  | 无线手持话筒 | 2套 | 5760 |
|  | 天线分配器/定向天线 | 2套 | 8770 |
|  | 交换机 | 1个 | 3500 |
|  | 交换机 | 2个 | 3300 |
|  | 交换机 | 9个 | 10800 |
|  | 光模块 | 16个 | 15200 |
|  | 网络播放终端 | 68个 | 170000 |
|  | 网络化点播面板 | 68个 | 85000 |
|  | 壁挂扬声器 | 136个 | 19720 |
|  | 一路音频输出终端 | 1个 | 3100 |
|  | 网络化播放功放 | 1个 | 2325 |
|  | 网络化播放功放 | 8个 | 37520 |
|  | 前置放大器 | 1个 | 1160 |
|  | 广播避雷器 | 1个 | 3800 |
|  | 纯后级广播功放 | 1个 | 12560 |
|  | 室外音柱 | 32个 | 10080 |
|  | 室外音柱 | 4个 | 2000 |
|  | 室外音柱 | 21个 | 13860 |
|  | 室外音柱 | 6个 | 12000 |
|  | 机柜 | 1台 | 2850 |
|  | 机柜 | 1台 | 1850 |
|  | 壁挂机柜 | 6台 | 5520 |
|  | 线材、安装辅材集成服务 | 1项 | 224900 |
| 南宁二十一中校园广播系统改造 |
|  | 广播系统终端 | 台 | 11000 |
|  | 网络广播管理软件 | 套 | 2650 |
|  | 智能寻呼台 | 台 | 4000 |
|  | 调音台 | 台 | 4650 |
|  | CD、DVD、MP3播放器 | 台 | 1000 |
|  | 网络音频采集器 | 台 | 2400 |
|  | 监听扬声器 | 只 | 1850 |
|  | 真分集无线手持话筒 | 套 | 3700 |
|  | 真分集头戴话筒 | 套 | 4000 |
|  | 天线分配器/定向天线 | 套 | 3200 |
|  | 交换机 | 台 | 6600 |
|  | 单通道机架式网络化终端 | 台 | 6200 |
|  | 前置放大器 | 台 | 1160 |
|  | 教学楼网络壁挂主箱 | 对 | 81600 |
|  | 网络化播放功放 | 台 | 4690 |
|  | 网络化播放功放 | 台 | 4800 |
|  | 室外音柱 | 只 | 2640 |
|  | 室外音柱 | 只 | 7200 |
|  | 全天候防水主扩音箱 | 6只 | 40800 |
|  | 专业功放 | 台 | 10140 |
|  | 流动返听音箱 | 只 | 7800 |
|  | 返听功放 | 台 | 2600 |
|  | 数字音频处理器 | 台 | 7200 |
|  | 电源时序器 | 台 | 3600 |
|  | 线材、安装辅材集成服务 | 1项 | 24520 |

如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自合同签订之日起50日内。

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人（即竞标人）的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次招标采购货物及服务能力的生产厂家或供应商；

3.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)：无。

5.本项目的特定资格要求：属于南宁市财政局不良行为记录名单公示对象或不良行为记录名单信息记载期内对象或处以行政处罚对象，不得参与本项目。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之时起至响应文件提交截止时间止。

地点：南宁市公共资源交易平台。

方式：潜在竞标人可登录南宁市公共资源交易平台，在南宁市公共资源交易中心网站查找本项目采购公告，并点击该公告的附件，即可免费浏览或下载本项目的采购文件。竞标人如未完整下载相关文件，或下载相关文件后不能正常浏览相关文件，或由于未及时关注采购文件补充通知、答疑等相关项目信息而影响竞标的，其责任由竞标人自行承担。

四、响应文件（即竞标文件）提交

1、截止时间：2021年6月3日9点30分（北京时间）。

2、响应文件递交地点：现场递交响应文件的响应文件递交地点为南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）, 邮寄方式寄送响应文件的响应文件递交地点为南宁市青秀区纬武路165号广西建设工程机电设备招标中心有限公司401室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照竞争性谈判采购文件要求密封的竞标文件，采购人不予接收。

4、竞标人可自行选择到现场递交响应文件或通过邮寄方式寄送响应文件。具体如下：

（1）现场递交响应文件的须于响应文件递交截止时间前递交至南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表），逾期送达的响应文件不予接收。

进入交易现场的竞标人代表须做好个人防护、全程佩戴口罩、配合进行体温检测、身份登记等，符合南宁市交易中心疫情防控要求的人员方可进入开标室递交文件或参加开标程序。

（2）因响应文件签收后运送至南宁市交易中心需运输时间，故通过邮寄方式寄送响应文件的请至少于响应文件递交截止时间前一天下午18时前寄送到南宁市纬武路165号401办公室，收件人：毛工，联系电话：0771-2851243。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为响应文件的递交送达时间，逾期送达的响应文件不予签收。

采购代理机构工作人员接收邮寄快递包裹的时间为工作日上午8：30～12：00，下午15：00～18:00，竞标人对自己的响应文件的快递包封密封性负责，如送达的快递包裹出现破损、潮湿、破漏等密封不完好的情形，采购代理机构工作人员不予签收，后果由竞标人自行承担。

竞标人在按照采购文件的要求装订、密封好响应文件后，须使用不透明、防水的邮寄袋（或箱）再次包裹已密封好的响应文件，并在邮寄袋（或箱）上粘牢注明项目名称、招标编号、竞标人联系人及联系方式等内容。如采购代理机构收到的邮寄包裹未按上述要求进行标识，采购代理机构工作人员不予接收。

五、开启（即开标）

时间：2021年6月3日9点30分（北京时间）

地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）公告媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西招标网、南宁市公共资源交易中心网。

（二）本项目落实的政府采购政策：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）,，《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号），《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发[2015]78号）强制采购，《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财政部文件财库【2016】125号），《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采【2016】37号），《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)等优先采购节能产品、环境标志产品政府采购相关政策。

（三）踏勘：采购人不组织。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：南宁市现代教育技术中心

地址：南宁市白沙大道南四里8号

联系方式：廖老师  0771-3848892

2、采购代理机构信息

名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

地址：南宁市纬武路165号

联系方式：毛工  0771-2846035

3.项目联系方式

项目联系人：毛工

电　话：0771-2846035

采购代理机构：广西建设工程机电设备招标中心有限公司

发布日期：2021年5月27日

第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“货物需求一览表”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，竞标人应按第五章“竞标文件格式”规定的格式在“技术响应表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表成交注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

★5、竞标人须对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由竞标人负责。同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题而提出异议。

6、货物名称前标有“●”的，属于本次采购的核心产品。

7、对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但采购文件未明确要求竞标时提交相关证书的，在交货时供应商自觉向采购人出示相关证书，否则无条件更换为具有相关证书且不低于采购文件要求及竞标承诺的产品，未按要求供货的不予验收，由竞标人承担违约责任。

★8、本项目采购货物如属于财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》政府强制采购产品范围的，竞标人所投的产品必须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖竞标人公章。

9、本次采购最高限价为100万元。分项最高限价详见下表。

10、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，明确本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

货物需求一览表

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南宁二十中校园广播系统改造 |
|  | ●网络广播主机 | 1台 |  | 1.屏幕尺寸：17.3英寸 2.屏幕颜色：TFT256色真彩色 3.操控方式：1920 x 1080分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏 4.工作环境：环境温度：5℃～50℃；相对湿度：20%～80%相对湿度，无结露 ★5.主板：B150芯片组，X86架构 ★6.CPU：Intel i5-6400（四核四线程 2.7GHz） ★7.内存：标配2*4G DDR4双通道台式机内存 ★8.硬盘：256G SSD 固态硬盘 9.硬盘位：可支持1*Msata,1*M.2插槽(支持M.2 2280 标准SSD)；1*2.5〞硬盘和1*3.5〞硬盘，标配256G Msata硬盘 ★10.I/O接口： (1)1*VGA、1*HDMI、1*DP接口 (2)3*网口，支持10/100/1000Mbps (3)7*COM接口 (4)8*USB接口 (5)1*PS/2接口 (6)21*音频输入接口 (7)5*音频输出接口 (8)1*短路输入触发接口 (9)5*可编程智能电源输出（~220V 10A/50Hz，单个插座不超过1000W、5个插座总功率不超过2000W） (10)4*三线制音控强切输出接口 (11)1*钥匙式电源开关 (12)1*红色紧急按钮 (13)1*DVD光驱 (14)1*话筒固定支架 11.供电方式：AC100-240V 12.工作温度：-10℃-60℃,5%～95%（非凝结状态） 13.存储温度：-20℃-60℃,5%～95%（非凝结状态） 14.尺寸：485*400*420 mm | 32850 |
|  | 管理软件 | 1套 |  | 1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 ★2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 ★4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 ★7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持外接无锁按键短路开关（带3.3V的LED提示灯）。 ★11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 13.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。 14.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。 ★15.支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义 16.支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。 17.支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。 18.支持终端3、4制音控强切功能，（4线制音控需外接电源）。 19.通过网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节，使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效。 20.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。 21.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 22.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0.1S-10S。 23.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 24.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。 25.支持远程遥控点播功能，实现操场远程遥控点播。 26.支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 27.支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。 28.支持离线定时打铃功能，实现断网时终端托管执行定时打铃任务；支持定时打铃任务离线下载。 29.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 30.支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。 31.扩展支持电话广播功能，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 32.支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音功能。 33.支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。 34.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 35.支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。 36.支持多语言功能，支持中文、繁体中文、英文、韩文等。 37.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。 38.支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端。 39.扩展支持手机移动端WIFI点播、广播、对讲功能，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 40.支持提供二次软件开发包、提供标准MFC动态链接库和HTTP协议，实现与第三方平台整合。 41.支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 42.支持电子地图功能，在地图/导览图上可实时查看终端状态。 43.支持在线地图功能，可直接使用百度地图实现在地图上实时查看终端状态。 44.支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理。 45.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 46.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 47.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 48.Windows服务模式，支持win7、server2008及更高版本系统。 49.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 50.网络广播系统支持IPV6、IPV4网络协议，可实现基于IPV6网络的终端广播、定时任务播放、远程喊话、对讲功能。 | 13500 |
|  | 配套控制终端 | 1台 |  | 一 硬件要求 ★1、CPU: Intel Core i5-10500六核处理器 主频3.1GHZ 缓存12M ★2、主板: Intel Q400系列以上芯片组 3、内存: 8GDDR4 2666MHz预留空余内存槽位，支持后期升级使用 4、硬盘：512G M.2 PCIE SSD 5、显卡：集成显卡 6、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 提供前2后3共5个音频接口 7、网卡：集成千兆网卡； 8. 电源：≥260W 能效可达85% 9、显示器：同品牌23寸显示器, 分辨率1920*1080，屏幕比例16:9亮度不低于250，响应时间 ≤5ms，VGA+DVI双接口，要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换 10、扩展插槽：带1个全高PCI Express x1、1个全高PCI Express x16、1个PCI，充分支持客户旧有的业务系统及设备应用需求 ★11、接口：≥9个USB接口，其中≥6个USB 3.0接口，且为方便教学使用需前置≥4个USB 3.0接口。 ★12、机箱：为满足客户灵活的使用场景，要求机箱必须为可立可卧式，机箱大小为≥13.5L，视频输出接口包含 1 个 VGA、1个DP、1 个 HDMI 接口，为方便外接设备和配置升级标配，配备同品牌键盘鼠标。 13、安全特性：具备智能USB屏蔽技术，可在BIOS中设置USB口仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝，有效防止数据丢失 二、★ 软件要求： ★（一）、为响应国家网络安全法的政策要求，保障电脑主机信息安全，本项目需配备正版终端威胁防御系统，系统要求： ★1、客户端安装后占用小于30MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源；（必须提供功能界面截图） ★2、支持敏感数据防泄漏，支持敏感信息检查，针对终端存储的word、pdf、Excel、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止打印、禁止拷贝等管控；（必须提供功能界面截图） ★3、要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率，需提供权威机构第三方测试证明； ★4、产品通过信息安全评估认证，提供有资质检测机构出具的检测证书或报告。。 ★5、为保障终端威胁防御系统的技术先进性，要求该产品原生产厂家具备质量体系认证证书（TL9000认证证书），请在签订合同后向采购人提供证书复印件并加盖竞标人公章； ★（二）、操作系统：出厂预装win10正版操作系统，不接受二次加装，需体现在机箱清单 三、资质及服务： ★1、性能认证：3C证书，节能认证 ★2、原厂三年有限上门免费保修服务，要求全年无休服务，第二自然日上门；提供门到桌的安装验机服务；提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话。 ★3、竞标人在签订合同后向采购人提供生产厂家针对此项目满足用户要求的售后服务保证原件和授权书原件，符合原厂原装机器，不接受机器拆装加改，进行产品参数检测，机箱清单硬件配置必须一致，如不满足采购文件要求，采购方有权拒收。 | 5300 |
|  | 分控软件 | 1套 |  | 1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 ★2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 ★3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 ★4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。终端状态支持方块视图和列表视图两种模式。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置播放语音、循环次数的功能。 ★6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。 7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 12.支持临时定时任务配置和管理，提供多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 13.支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用。 14.支持一键触发报警任务，后台预置报警任务，紧急时刻客户端一键触发。 15.支持人工报警弹窗提醒。 | 7500 |
|  | 网络化智能寻呼站 | 2套 |  | 1.网络接口：标准RJ45输入 ★2.支持协议：TCP/IP，UDP ★3.网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 ★8.显示屏尺寸：≥7英寸 9.屏幕分辨率：800 x 480 像素 10.屏幕类型：65K色DGUS屏 11.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 1★2.键盘输入方式：触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB ★18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 ★20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 23.短路输入：干接点输入 24.短路输出：最大1A/30VDC干接点 25.工作温度：5℃～40℃ 26.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 27.整机功耗：≤6W 28.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 29.尺寸：200×160×60 mm | 15000 |
|  | 32路消防联动网络模块 | 1块 |  | 1.网络接口：标准RJ45输入 ★2.传输速率：100Mbps ★3.支持协议：TCP/IP，UDP ★4.短路输入：32路 5.功耗：20W 6.工作温度：5℃～40℃ 7.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 8.电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 9.尺寸：484×303×88mm | 3525 |
|  | CD、DVD、MP3播放器 | 1台 |  | 1.标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板； 2.微电脑控制，支持轻触式面板按键操作、或红外遥控器控制操作。 ★3.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 4.高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目； 5.采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能； ★6.自动播放控制，全数码伺服； 7.可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片； 8.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 9.内置宽频高保真监听扬声器，音质丰满、清晰；并设有监听音量调节旋钮，音量可调； 10.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 11.电源：~220V / 50Hz ★12.电源功耗：30W 13.尺寸：484×290×44mm | 1350 |
|  | 时序电源控制器 | 2个 |  | 1.标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质。 2.16路电源输出，每路输出AC 220V(10A)， 电源插口总容量达 6000W。 3.设有电子锁开关，可手动控制16个电源上断电；也可与定时器、智能控制器相连接，实现自动控制；支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.16路电源插座依次间隔1秒打开。 5.有1路24V消防信号输入接口；1路消防短路报警触发信号输出。 6.电源：AC ~220V 50Hz 7.电源功耗：50W 8.尺寸：484×303×88mm | 4200 |
|  | 监听扬声器 | 2个 |  | 1. 网络接口：标准RJ45输入 ★2. 传输速率：100Mbps ★3. 支持协议：TCP/IP，UDP 4. 音频格式：MP3 5. 音频模式：16位CD音质 ★6. 采样率：8KHz～48KHz 7. AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） ★8. 频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 9. 谐波失真：≤1% 10. 信噪比：＞65dB ★11. 整机功耗：≤50W 12. 保护电路：过载、短路保护电路 13. 工作环境温度：5℃～40℃ 14. 工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 15. 工作电源：～190V-240V 50Hz-60Hz 16. 尺寸：190 x 180 x 280mm | 5900 |
|  | 8路模拟调台 | 2台 |  | ★1.麦克风输入：4路（4个卡侬接口） 2.线路输入：4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入：4组（8路单声道） ★4.CD/Tape输入：1路CD/TAPE RCA立体声输入接口 5.输出通路：1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6.效果器：24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），100种预设效果 7.幻象电源：+48V带开关 ★8.频率响应：20Hz-20kHz，±3dB 9.失真度：<0.003%（A-weighted） 10.麦克风均衡输入噪音：-119dB（A-weighted） 11.共模抑制比：60dB 12.单通道输入增益：MIC：0 to 48dB，LINE:-33 to+15dB 13.立体通道输入增益：LINE：-8 to+6dB 14.主混音串音：-87dBu（A-weighted） 15.通道串音：-85dBu（A-weighted） ★16.最大输出水平：+20dBu 17.MIC输入高通滤波：75Hz，18dB/oct 18.单通道均衡：高频：±15dB@12KHz；中频：±12dB@2.5KHz；低频：±15dB@80Hz 19.电源：外接AC18V/1A（AC 230-240V 50/60Hz）电源适配器 20.功耗：≤18W 21.尺寸（L×W×H）：271×259×54.3mm | 5300 |
|  | 无线手持话筒 | 2套 |  | 系统 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 共900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） ★9.综合信噪比：105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：约100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 二、接收机 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω ★4．灵敏度：12dB μV（80dBS/N) ★5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．尺寸：约宽422mm×深180mm×高44.5mm 三、发射机 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 ★3.输出功率：高功率30mW；低功率3mW ★4.离散抑制：-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 | 5760 |
|  | 天线分配器/定向天线 | 2套 |  | 1.频带范围：680~960MHz ★2.增益：11dB 3★.输入阻抗：50Ω 4.水平面波源宽度：60° 5.垂直面波源宽度：50° 6.前后比：＞18 ★7.驻波比：＜1.5 8.模化形式：垂直 9.最大功率：50W 10.接头型号：N座 11.尺寸(LxWxH)：442mm x 205mm x 60 mm ★12.宽频定向天线680-960MHZ。 13.适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络。 14.具有频带宽，驻波低，中等增益特点。 | 8770 |
|  | 交换机 | 1个 |  | 1.产品类型:千兆以太网交换机； ★2.传输速率:10/100/1000Mbps； 3.交换方式:存储-转发； 4.背板带宽:240Gbps； ★5.包转发率:78Mpps； 6.MAC地址表:8K； 7.端口结构:非模块化； ★8.端口数量:28个； ★9.端口描述:2个10/100/1000 Base-X SFP光口（Combo），26个100/1000 Base-X SFP光口； 10.控制端口:1个Console口； 11.传输模式:全双工/半双工自适应； 12.堆叠功能:可堆叠。 | 3500 |
|  | 交换机 | 2个 |  | 24口全千兆二层Web网管企业级网络交换机 | 3300 |
|  | 交换机 | 9个 |  | 1、产品类型：千兆管理型交换机 ★2、交换容量：192Gbps 3、包转发率：30Mpps ★4、管理端口：1个Console口 ★5、固定端口：16*10/100/1000Base-T以太网端口；4*100/1000 Base-X SFP光口 6、电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X | 10800 |
|  | 光模块 | 16个 |  | 1、光模块SFP-GE-LX-SM1310-D 2、单模模块(1310nm,10km,LC) | 15200 |
|  | 网络播放终端 | 68个 |  | 1.网络接口：标准RJ45输入 ★2.支持协议：TCP/IP、UDP 3.音频格式：MP3 4.采样率：8KHz~48KHz ★5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：4.3英寸 8.显示屏类型：TFT真彩液晶显示屏 9.操作方式：红外遥控 10.遥控距离：≤8米，直线、无障碍 11.总偕波失真：≤1% ★12.频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB ★13.信噪比：≥68dB 14.AUX输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 15.LINE OUT输出灵敏度：1000mV 16.LINE OUT 总偕波失真：≤0.1% 17.工作温度：5℃～40℃ 18.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 19.输入电源：～190V-240V 50Hz-60Hz，电源适配器DC24V/1.5A 20.功耗：≤70W 21.尺寸：190×110×40mm | 170000 |
|  | 网络化点播面板 | 68个 |  | 1.显示屏：4英寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏 2.显示屏分辨率：480*480 ★3.接口：工业标准接线端子、RJ45-485协议网口 ★4.工作电压：DC 24V 5.工作温度：-20℃～+50℃ 6.工作湿度：10%～90%相对湿度 | 85000 |
|  | 壁挂扬声器 | 136个 |  | ★1.额定功率:10W ★2.最大功率:20W ★3.灵敏度:89dB±3dB 4.阻抗:黑:COM红:8Ω 5.频率响应:130-15kHz 6.尺寸:135×120×320mm 7.喇叭单元:4″×1，2.5″×1 8.外壳材料：木质 | 19720 |
|  | 一路音频输出终端 | 1个 |  | 1.网络接口：标准RJ45输入 ★2.传输速率：100Mbps ★3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.频率响应：80Hz～16KHz ★16.整机功耗：≤2000W 17.谐波失真：≤0.3% 18.信噪比：＞65dB 19.工作环境温度：5℃～40℃ 20.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 21.输入电源：~220V 50Hz 22.尺寸：484 x 303 x 88mm | 3100 |
|  | 网络化播放功放 | 1个 |  | 1.网络接口：标准RJ45输入 ★2.传输速率：100Mbps ★3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） ★10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 ★11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 15.额定功率：120W 16.整机功耗：180W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB 21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：484 x 303 x 88mm | 2325 |
|  | 网络化播放功放 | 8个 |  | 1.网络接口：标准RJ45输入 ★2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP 4.音频格式：MP3 5.音频模式：16位CD音质 ★6.采样率：8KHz～48KHz 7.EMC输入灵敏度：775mV (非平衡） 8.AUX输入灵敏度：350mV (非平衡） 9.MIC输入灵敏度：5mV (非平衡） 10.AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 11.AUX输出阻抗：470Ω 12.高音提升、衰减：±10dB 13.低音提升、衰减：±10dB 14.USB接口：最大支持16G内存U盘接入 ★15.额定功率：350W 16.整机功耗：540W 17.待机功耗：＜10W 18.频率响应：80Hz～16KHz +1/-3dB 19.谐波失真：≤1% 20.信噪比：＞65dB ★21.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 23.工作环境温度：5℃～40℃ 24.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.输入电源：~220V 50Hz 26.尺寸：484 x 359 x 132mm | 37520 |
|  | 前置放大器 | 1个 |  | 1.话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡 2.辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 3500mV/10KΩ非平衡 3.EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω 4.频率响应：20Hz-20KHz(±3dB) ★5.信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB 6.音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 7.电源：～220V/50Hz 8.电源功耗：20W 9.尺寸：484×303×88mm | 1160 |
|  | 广播避雷器 | 1个 |  | 1.电源：～220V / 50Hz ★2.电源功耗：15W 3.尺寸：484×303×88mm | 3800 |
|  | 纯后级广播功放 | 1个 |  | ★1.额定输出功率：1500W ★2.扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3.输入灵敏度 &输入阻抗：775mV/10KΩ, 平衡 XLR/TRS接口 4.输出灵敏度 & 输出源阻抗：775mV/470Ω, 平衡 XLR 接口 5.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) ★6.信噪比：>90dB 7.总谐波失真：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 8.散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 9.保护：过热, 过载&短路 10.电源：～220V/50Hz ★11.电源功率：2300W 12.尺寸：484×530×132mm 13.材质：黑色铝面板，SPCC冷轧板材质机箱 | 12560 |
|  | 室外音柱 | 32个 |  | 1．额定功率（100V）：5W,10W 2．额定功率（70V）：2.5W,5W ★3．灵敏度：88dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:2KΩ绿:1KΩ 5．频率响应：150-16KHz 6．尺寸：105×75×265mm 7．喇叭单元：2.5"×2 8．重量：1.4Kg 9.外壳材料：铝合金 10.防护等级：IP66 | 10080 |
|  | 室外音柱 | 4个 |  | ★1．额定功率(100V)：60W ★2．额定功率(70V)：30W ★3．灵敏度：91dB 4．阻抗：黑:Com白:160Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP66 7．尺寸：240×190×615mm 8．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 2000 |
|  | 室外音柱 | 21个 |  | ★1．额定功率（100V）：20W,40W ★2．额定功率（70V）：10W,20W ★3．灵敏度：92dB±3dB 4．阻抗：黑:Com白:500Ω绿:250Ω 5．频率响应：100-16KHz 6．尺寸：105×75×690mm 7．喇叭单元：2.5"×8 8．重量：3.7Kg 9.外壳材料：铝合金 10.防护等级：IP66 | 13860 |
|  | 室外音柱 | 6个 |  | ★1.额定功率(100V)：200W ★2.灵敏度：93dB ★3.阻抗：黑-COM白-50Ω 4.频率响应：90-20KHz 5.防护等级：IP66 6.尺寸：228×198×850mm 7.喇叭单元：6.5"×4 | 12000 |
|  | 机柜 | 1台 |  | （L×W×H mm）约1800*600*600 | 2850 |
|  | 机柜 | 1台 |  | （L×W×H mm）：约600*600*1200 | 1850 |
|  | 壁挂机柜 | 6台 |  | （L×W×H mm）：约450*600*450 | 5520 |
|  | 线材、安装辅材集成服务 | 1项 |  | 包含整个项目的所有线材，机柜，辅料及安装调试，确保整个项目正常使用。集成服务实行包干制。 一、辅材与配件一批 1.六类网线一批。 2.室外12芯单模光缆一批。 3.室外4芯单模光缆一批。 4.24芯光缆接头盒一批。 5.光纤熔接一批。 6.电源线RVV2*1.5mm2一批。 7.电源线RVV2*2.0mm2一批。 8.电源线RVV3*1.5mm2一批。 9.电源线RVV3*2.5mm2一批。 10.桥架100*50*1.0一批。 11.混码，PVC线管、线槽一批。 12.其他：金工配件，网络配件，跳线、跳纤、电工配件等 13.包含整个项目的所有线材、辅料及五金配件、安装调试，确保整个项目正常使用。集成服务实行包干制。 二、音柱立杆支架6根 1.定制高4米立杆 2.地笼 3.水泥基座 三、开挖地面1项 1.地面走线涉及混泥土、花砖、硬土、绿化带等综合开挖及回填、恢复。 2.长度约650米。 四、系统集成 1、广播系统专用网络，控制软件及广播设备集成； 2、集成后实现的系统功能：主机支持 999 个分区，能定时播放，分区寻呼，设备录音，以及主机监听功能 | 224900 |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 | 分项最高限价（元） |
| 南宁二十一中校园广播系统改造 |
|  | 广播系统终端 | 1台 |  | 一、产品概述： 网络广播服务器采用工业级工控主机，系统稳定可靠，内置SSD固态硬盘，阳极氧化铝合金面板。全天24小时工作，能在低温和高温的环境下长期稳定运行，借助于成熟的以太网络硬件，整套系统无需额外的线路维护。体积小，低功耗，真正的节能运行。通过专业的管理软件，能进行定时点管理，内置节目管理和分区管理。 二、产品特点： 1.能添加分区，新增分区可以自动添加显示，无需设置和重新启动主机，一共可添加200个分区。 2.对所有分区进行分组操作，对分区进行开关、调节音量操作。 3.显示分组信息、分区状态（开关/音量/实时节目名称）、节目列表、定时点信息。 4.对一个或多个分组/分区进行广播节目操作。 5.对所有分区都有程控和手动两种控制模式。 6.可设置无限个定时方案，定时方案支持备份存储，7.可直接导入/导出使用。可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。。 8.内置大容量节目源空间，可根据用户需要对节目源进行分类。 9.可把常用节目同步到网络化音箱。 11.可集中管理所有网络终端设备，可对音箱与智能寻呼台进行系统远程升级。 12.10/100M自适应，支持DHCP/IP设定，支持局域网与广域网。 13.网络广播软件支持移动平台（iOS）的APP，可使用iPad对网络化终端软件进行无线控制。 | 11000 |
|  | 网络广播管理软件 | 1套 |  | 1.能进行分区/分组管理/定时管理/内置节目管理等。无需专业服务器，可绿色安装于任何电脑设备中进行管理操作。 2.管理分区，可对分区进行分组，最大支持200个分区。 3.无限个定时方案创建，每个定时方案可包括无限个定时点，定时方案支持备份存储，可直接导入/导出使用。 4.可集中管理所有网络终端设备（包括终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护）。 | 2650 |
|  | 智能寻呼台 | 1台 |  | 1.7寸TFT真彩液晶显示屏+电容触摸屏，支持五点触控。 2.最多可控制200个分区，具有分区一键全开功能。 3.具有分区寻呼和分组寻呼功能。 4.可根据需求只显示关注的分区和分组。 5.可查看分区状态信息。 具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 6.可向分区广播主机节目库歌曲。 7.具有保存每一次寻呼记录的功能。 8.话筒在设定时间内无信号输入，可自动关闭。 9.屏幕背光点亮时间与亮度可调，实现节能运行。 10.具有用户密码与权限管理。 11.支持由主机推送的远程升级。 12.支持多语言切换：简体中文、英文。 | 4000 |
|  | 调音台 | 1台 |  | ★1.10路话筒、4组立体声、4编组输出的带DFX和USB接口； 2.10路XLR麦克风输入（8路单声道，2路立体声）； 3.10个¼"TRS线路输入； 4.8个¼"TRS Insert输入； 5.4组带4段EQ的¼"TRS立体声输入，其中麦克风第九第十路与立体声输入9/10，11/12公用一个推子； ★6.带群组幻象电源； 7.1组2T返回RCA接口，可连接CD机，磁带机等音源，1组RCA录音输出接口； 8.4组¼"TRS立体声辅助返回接口，2组带效果监听； 9.4个¼"TRS辅助输出接口，AUX 1和AUX 2可发送到推子前/后； 10.1组¼"TRS控制室CTRL ROOM输出，4组¼"TRS编组输出； 11.2个¼"TRS耳机输出，1个¼"TRS脚踏板FOOT SW接口，1个12V的BNC照明灯接口； 12.8个¼"TRS直接输出接口； 13.1组Main主输出接口，其中2个XLR，2个¼"TRS，还有2个¼"TRS Main Insert主输出插入接口； ★14.每个单通道具有3段中频扫描和低频切除以及压缩器； ★15.1个立体声USB接口可连接PC或MAC计算机进行录音； 16.32&40位，具有16种效果的立体声数字效果器； 17.60MM推子，12段LED电平表； 18.附可上支架配置，体积：418x150x420mm ，重量：5.9kg。 | 4650 |
|  | CD、DVD、MP3播放器 | 1台 |  | 1.CD/MP3/MP4/VCD/DVD播放功能； 2.高亮度动态VFD显示，清晰醒目； ★3.具有曲目直选功能； ★4.具有通电后自动播放功能。 | 1000 |
|  | 网络音频采集器 | 1台 |  | ★1.内置独立控制模块，立体声音源实时采集； ★2.每路模块可同时运行，互不干扰； ★3.≧2路音频采集； 4.可通过管理软件自定义每路音源输入的名称； 5.10/100M 自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网； 6.1U机身设计，占用空间小，重量更轻；阳极氧化铝合金面板，美观耐用； 7.频率响应： 20Hz-20kHz； 8.支持协议： TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）； 9.音频模式： 16位立体声CD音质； 10.信噪比： ＞90dB； 11.输入灵敏度： 1.0V； 12.电源输入： ~220V/50Hz； 13.网络： RJ45（10/100M）； 14.产品尺寸（高×宽×深）: 44×430×213mm； | 2400 |
|  | 监听扬声器 | 1只 |  | 1.该系列网络壁挂音箱是将网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱，将音质完美呈现于您需要的各种场所； ★2.倒相式箱体设计，内置高音、低音双单元，音质表现非同凡响； ★3.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时/保存功能（内置RTC电池）； 4.可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等； ★5.能够脱离网络和主机独立运行； 6.采用主副箱，立体声设计； 7.箱体采用UL94V-0级防火、环保ABS材料； 8.喇叭单元 4"x1,1"x1；； 9.额定功率（RMS） 2x20W/8Ω； 10.产品尺寸（高x宽x深） 255x176x170mm。 | 1850 |
|  | 真分集无线手持话筒 | 2套 |  | 1.超高频600MHz 波段锁相环 (PLL) 频率合成器； 2.超外差二次变换器, 具有很高的接收灵敏度； 3.多阶段高性能滤波器, 抗干扰能力强；； 4.采用 SMT 元器件生产, 通过8小时老化试验工厂； 5.五号电池的麦克风, 更新时间为10-30 小时； 6.麦克风与双增压器设计, 电池滴不影响传输功率； ★7.频率范围：≧610~690MHz； 8.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）； 9.调节方式：FM； 10.最大频偏：±50KHz； 11.灵敏度：18dBuV（可调）； 12.信噪比：≥89dB； 13.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； 14.音频输出：0-300mV/600Ω； 15.平衡输出：0-300mV/600Ω； 16.动态范围：≥105dB； 17.显示：大屏液晶显示频道数； 18.工作电压：DC 12V； 19.工作电流 600mA； 20.工作温度：-10℃至+40℃； 21.手持式发射器参数：； 22.发射天线：内置微带天线； 23.频道数目：取决于接收机； 24.发射器结构：金属管； 25.发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示； 26.发射器操作：电源控制； 27.频率范围：610~690MHz； 28.发射功率：10mW； 29.振荡模式：锁相环频率合成（PLL）； 30.频率稳定度：≤ ±0.005%； 31.最大频偏：±50KHz； 32.频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； 33.拾音器类型：心型动圈； | 3700 |
|  | 真分集头戴话筒 | 2套 |  | 1.超高频600MHz 波段锁相环 (PLL) 频率合成器； 2.超外差二次变换器, 具有很高的接收灵敏度； 3.多阶段高性能滤波器, 抗干扰能力强；； 4.采用 SMT 元器件生产, 通过8小时老化试验工厂； 5.五号电池的麦克风, 更新时间为10-30 小时； 6.麦克风与双增压器设计, 电池滴不影响传输功率； ★7.频率范围：610~690MHz； 8.振荡模式：双相位锁定频率合成（PLL）； 9.调节方式：FM； 10.最大频偏：±50KHz； 11.灵敏度：18dBuV（可调）； 12.信噪比：≥89dB； 13.音频响应：60Hz-15KHz(±3dB)； 14.音频输出：0-300mV/600Ω； 15.平衡输出：0-300mV/600Ω； 16.动态范围：≥105dB； 17.显示：大屏液晶显示频道数； 18.工作电压：DC 12V； 19.工作电流 600mA； 20.工作温度：-10℃至+40℃； 21.手持式发射器参数：； 22.发射天线：内置微带天线； 23.频道数目：取决于接收机； 24.发射器结构：金属管； 25.发射器指示：电源开关指示、低压指示、对频确认指示； 26.发射器操作：电源控制； 27.频率范围：610~690MHz； 28.发射功率：10mW； 29.振荡模式：锁相环频率合成（PLL）； 30.频率稳定度：≤ ±0.005%； 31.最大频偏：±50KHz； 32.频率选择：接收机选择，红外对频确定发射器工作频率； 33.拾音器类型：心型动圈； | 4000 |
|  | 天线分配器/定向天线 | 1套 |  | 1.天线类型：对数周期偶极阵（LPDA）天线； 2.工作频带：450MHz-950MHz； 3.增益：6dB典型； ★4.阻抗：500欧姆 典型； 5.电压驻波比：≦1.7：； 6.指向性：椭圆形180度 典型； 7.指向极性：垂直（于垂直安装）； 8.导波器段数：9段； 9.连接端子：固定式直角BNC母座，接头应设置在最小拉力位置； 10.重量：326克； 11.外形尺寸：268mm长*285mm高*25mm厚； 12.构造：玻璃铜及铜膜镜层； 13.涂层：暗黑色； 14.天线配置有5/18-27支架接头，可作出180度水平转向，亦可水平旋转调节。在活动式应有时，可把天线安装在5/18-27接头的话筒支架上； 15.提供180度角度固定频带中的定向覆盖接收，接收机附带的标准天线，天线放大器可提供在50欧姆阻抗时约6dB的射频信号提升； 16.天线是以工业级标准的玻璃铜及铜膜镀层构成，提供耐用，防腐蚀、抗紫外线、防震及轻型的特点，在不同环境下可作长时间及稳定的表现，而线整合的BNC端子提供了高质量及抵抗阻抗的特性，并能减低连接线的拉力。 | 3200 |
|  | 交换机 | 4台 |  | 1、产品类型：千兆管理型交换机 ★2、交换容量：192Gbps 3、包转发率：42Mpps 4、管理端口：1个Console口 ★5、固定端口：≧24*10/100/1000Base-T以太网端口；4*100/1000 Base-X SFP光口 6、电口属性：支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X | 6600 |
|  | 单通道机架式网络化终端 | 2台 |  | ★1.一路音频输出网络化终端设备； 2、双网络接口冗余设计，能够手拉手级链，可跨网段工作； 3.可挂接在网络到达的任何地方； 4.支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码； 5.10M/100M自适应网络传输； ★6.直流24V/100MA输出和短路输出，两种输出方式是同时控制的； 7.可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等； 8.具有一路EMC音频输入口，一路EMC音频输出口； 9.本地监听音量可控； 10.内置高效率监听功放，并带有监听音量电位器与开关。 | 6200 |
|  | 前置放大器 | 1台 |  | ★1.多种、多个输入/输出口：5个MIC话筒口；3个AUX辅助口；2个MIC优先口；2个AUX输出； 2.各通道独立音量控制； 3.高音和低音音调控制； 4.自动默音（有强插功能）； | 1160 |
|  | 教学楼网络壁挂主箱 | 34对 |  | 1.该系列网络壁挂音箱是将网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱，将音质完美呈现于您需要的各种场所； ★2.倒相式箱体设计，内置高音、低音双单元，音质表现非同凡响； ★3.内置大容量存储器，内置节目源，具有定时/保存功能（内置RTC电池）； 4.可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等； ★5.能够脱离网络和主机独立运行； 6.采用主副箱，立体声设计； 7.箱体采用UL94V-0级防火、环保ABS材料； 8.喇叭单元 4"x1,1"x1； 9.额定功率（RMS） 2x20W/8Ω； 10.产品尺寸（高x宽x深） 255x176x170mm。 | 81600 |
|  | 网络化播放功放 | 1台 |  | ★1.双网络备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能； ★2.TFT真彩触摸彩屏可以实现本地点播网络化主机海量的节目库，调节本地音量； 3.内置USB接口，可连接USB盘，进行本地节目播放； ★4.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里； 5.定压功放最大输出功率分别是250W； 6.数码显示屏，既可显示实时时钟时间； 7.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入； 8.102V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统； | 4690 |
|  | 网络化播放功放 | 1台 |  | ★1.双网络备份设计，具有网络线路故障检测与自动选择功能； ★2.TFT真彩触摸彩屏可以实现本地点播网络化主机海量的节目库，调节本地音量； 3.内置USB接口，可连接USB盘，进行本地节目播放； ★4.内置脱机本地定时点播放功能，定时节目备份存储到SD卡里； 5.定压功放最大输出功率分别是650W； 6.数码显示屏，既可显示实时时钟时间； 7.具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入； 8.103V 本地紧急线路输入，方便接入消防本地广播系统； | 4800 |
|  | 室外音柱 | 4只 |  | 1.喇叭单元：4"x4，2.5"x1； ★2.功率：≥40W； 3.电压：70/100W； 4.灵敏度：93dB； ★5.最大声压级(1m)：≥109dB； 6.尺寸：620x150x125mm； | 2640 |
|  | 室外音柱 | 6只 |  | 1.产品通过防水认证等多项认证，适宜室内外使用； 2.采用铝质面网，不生锈； 3.二分频结构，频带较宽； 4.频响范围：80Hz-16kHz； 5.灵敏度：92dB； ★6.最大声压级：≧111dB； ★7.额定功率：≧80W； 8.尺寸(长×宽×高)230×250×665mm； | 7200 |
|  | 全天候防水主扩音箱 | 6只 |  | 1.频响范围：50Hz-20kHz±3dB,-10dB@45Hz； 2.单元组成：1x15"低音单元, 1x1.75"(44mm)高音单元； ★3.额定功率：≧450W； 4.推荐功率：450-900W into 4 ohms； 5.灵敏度：(1W/1m) 99dB； ★6.最大声压极：≧132dB（峰值）； 7.阻抗：8 ohms； 8.覆盖角度：(-6dB) 80°（水平）, 50°（垂直）可旋转号角； 9.分频点：1.8kHz； ★10.箱体处理：玻璃钢防水处理，表面黑色水性漆； 11.面网：黑色保护面网； 12.连接插头：2 x Neutrik speakon NL4； 13.箱体尺寸(W x H x D)：429 x 670 x 435 mm； | 40800 |
|  | 专业功放 | 3台 |  | ★1.立体声输出功率 4Ω：≧1200Wx2； ★2.立体声输出功率 8Ω：≧800Wx2； 3.桥接输出功率 8Ω： 2300W； 4.电压增益：34dB； 5.输入灵敏度：0db(0.775V rms) 1.0V/26dB； 6.频响范围：20-20000Hz(±0.3dB)； 7.转换速率：≥10V/us； 8.阻尼系数：＞200:1 (10Hz-400Hz)； 9.串音：-75dB@1KHz； 10.信噪比 S/N：＞100dB； 11.总谐波失真 (THD)：＜0.5%, 20-20K Hz； 12.互调失真 （IMD）：≥ 0.35% ； 13.短路保护，过载保护，过热保护， 直流保护，抗干扰，开关保护，静音，压限； 14.尺寸 (WxHxD)：483x88x370mm。 | 10140 |
|  | 流动返听音箱 | 2只 |  | 1.频率范围：70 Hz - 18 kHz (±3 dB)； 2.系统声压SPL（1W/1M）：99.5 dB SPL (1W @ 1m)； 3.系统阻抗:8 ohms； 4.额定功率：≧400W； ★5.瞬间最大声压SPL：≧128 dB； 6.指向性N：50°（轴对称）； 7.分频点：1.0 kHz； 8.单元组成：低音1x12(in) 75mm（直径）,75mm(3in)（音圈直径）； 9.高音1x3(in)75mm（音圈直径）, 36mm(1in)（喉径）； 10.箱壳：15mm（中纤板）； 11.表面：黑色耐磨粗点喷漆； 12.面罩：铁网,内贴透气棉； 13.其它：可变角度支撑座； 14.连接器：NL4x2； 15.尺寸（高H*宽W*深D）：635 mm x 524 mm x 438mm | 7800 |
|  | 返听功放 | 1台 |  | ★1.立体声输出功率 4Ω ：≧900Wx2； ★2.立体声输出功率 8Ω ：600Wx2； 3.桥接输出功率 8Ω：≧1800W； 4.电压增益：33dB； 5.输入灵敏度：0db(0.775V rms) 1.0V/26dB； 6.频响范围：20-20000Hz(±0.3dB)； 7.转换速率：≥10V/us； 8.阻尼系数：＞200:1 (10Hz-400Hz)； 9.串音：-75dB@1KHz； 10.信噪比 S/N：＞100dB； 11.总谐波失真(THD)：＜0.5%, 20-20KHz， 12.互调失真（IMD）：≥ 0.35%； 13.短路保护，过载保护，过热保护， 直流保护，抗干扰，开关保护，静音，压限 14.尺寸(WxHxD):483x88x320mm。 | 2600 |
|  | 数字音频处理器 | 1台 |  | 1.24位高端转换器外加48Hz频率, 具有卓越的音质性能； ★2.≧4路输入+ 8路输出完美的混合矩阵音箱处理器； 3.模拟输入：4 x XLR 平衡式； 4.模拟输出：8 x XLR 平衡式； 5.最小负载：150 ohm； 6.THD+N 失真：0.001% at 1kHz 0dBu； 7.S/N信噪比：>100dBA； 8.频响：20Hz – 20kHz; -0.5dBu at 20Hz and 20kHz； 9.AD & DA 转换：1 x AK5399 24bit, 3 x AK4396 24bit； 10.DSP 处理：24x32位滤波处理,96位精度中间数据运算结果； ★11.参数均衡器：输入上带有≧5个滤波器、输出上带有≧8个滤波器； 12.滤波器类型：贝塞尔； 13.滤波器增益：范围为：-18dBu ~+18dBu，步进精度为：0.5dBu； 14.中心频率：在20Hz~20kHz频带范围内以1/48倍频程的步进精度可供调节； 15.滤波器Q值/宽带：范围为：0.3~20，步进精度为：0.1 (dB/oct)； 16.高低通滤波：巴特沃斯斜率：6/12/18/24dB/Oct、贝塞尔斜率：12/24/48Db/Oct、林奎茨-瑞利：12/24/48dB/Oct； 17.RMS 限幅：启控阈值范围：-14dBu~ +16dBu ，10ms~1000ms、（1 ms分辨率~20 ms，10ms分辨率~100m，20ms分辨率~200ms）； 18.释放时间：0.1秒~3秒 ，步进精度：0.1秒； 19.延时：400ms ,步进精度为:21us。 | 7200 |
|  | 电源时序器 | 3台 |  | ★1.8个≧16A组合万能插座； 2.带电压显示屏； 3.外置串并界面； 4.每路最大输出电流16A,总输出电流45A； 5.尺寸（高x宽x深mm）:44*483*190； | 3600 |
|  | 线材、安装辅材集成服务 | 1项 |  | 包含整个项目的所有线材，机柜，辅料及安装调试，确保整个项目正常使用。集成服务实行包干制。 | 24520 |
| 商务条款 | ★一、合同签订期：自成交通知书发出之日起10日内。 ★二、交货期：自合同签订之日起50日内交货并安装调试完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求 ★1.质量保证期3年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。 2.故障响应时间：成交人应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员。 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 5.超过质量保证期的货物，成交人提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 6.成交人随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 ★7.响应文件中提供详细的售后服务方案，成交人根据售后服务方案每学期进行一次定期回访以及对设备保养，回访后5个工作日内向采购人提供书面巡检报告和售后情况记录汇总表（word版1份，PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须成交人加盖公章）、售后情况记录表（PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须使用方签字并加盖公章）。 8.成交人提供成套设备货品清单，过塑后张贴在室内，内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌型号、各设备厂家售后服务电话、成交人售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。 六、培训要求 ★1.在项目实施完成后，成交人免费提供各个软件和硬件系统相关的应用培训，响应文件中提供详细的培训方案。培训前将培训方案报采购人确认后方可开展培训。 2.成交人负责本地集中培训场地、培训教材、培训讲师以及培训所需的硬软件环境，为培训人员提供培训用中文培训教材（纸质稿和电子稿）、实习资料和讲义等相关用品。培训地点原则上在校内进行；培训时间由采购人根据需要确定，原则上集中培训至少1天，不少于50人次。培训费用及被培训人员所有费用由成交人负责。 3.免费对采购人的管理人员、应用使用人员进行集中培训。通过讲解、学员亲自体验、试用、交流等形式开展培训。确保参与培训人员，能够熟练掌握系统操作流程、各个功能使用方法和应用技巧等，能掌握硬件设备运维和平台应用技巧等。 ★4.培训结束后5个工作日内，成交人向采购人提供以下培训材料： （1）参训学员名单、签到表； （2）培训具体日程安排表； （3）培训资料、教材、课件； （4）培训简报； （5）培训照片（至少五张）； （6）培训项目评价反馈汇总表（受训学校盖章）。 七、其他要求： ★1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装、送货上门的费用。 （6）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （7）到现场验收的费用。 ★2.付款方式：本项目无预付款，供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 3.备品备件及耗材等要求：成交人应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 4.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）成交人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 5.验收方法及方案： （1）验收方式：本项目由第三方监理开展全程监理和验收工作。有必要时可委托第三方（具备省级或以上质量技术监督部门颁发的计量认证资质CMA、国家实验室认证认可证书CNAS，且具备司法鉴定资质的检测机构）开展项目检测工作。如检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。 (2）验收费用：验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 （3）在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交人须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 （4）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 6.实施和安装要求： （1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按投标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 7.竞标人如需现场勘察，可自行前往。联系人：廖老师，0771-3848892。 ★8.成交人须配合采购人完成相关管理系统对本项目的信息录入（含项目采购时间、项目编号、货物名称、品牌型号、成交售后联系人及联系电话、生产厂家、厂家售后地址及电话等），并按系统生成的二维码以广告贴纸或喷印等方式粘贴或喷印在产品显著位置上（粘贴和喷印位置及大小须经采购人同意方可喷印）。 |

# 第三章  评审方法

最低评标价法

一、评标原则

（一）谈判小组成员构成：本采购项目的谈判小组分别由随机抽取的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：竞争性谈判文件和竞标文件为评定依据。

（三）评标办法：采用最低评标价法。

（四）谈判小组在评审过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效竞标处理。

谈判小组要求竞标人提供的书面说明包括但不限于：竞标人自身出具的产品详细价格构成说明（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）；非生产厂家竞标人同时还须提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明（包括原材料成本、管理费用、人员成本、物流运输成本、税收等所有成本及利润）及全部货物生产厂家的联系人和联系电话。

谈判小组要求竞标人提供的相关证明材料包括但不限于：进货单、近三年的财务报表、近6个月在职人员依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税凭证等，非生产厂家竞标人还应同时提供生产厂家的上述资料。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

1、评标价的确定

竞标单位按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型企业的，根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020年广西优化营商环境百日攻坚行动实施方案的通知》(桂政办发（2020）59号),对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终竞标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，联合体竞标价格给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终竞标报价×（1-2%）除上述情况外，评标价=竞标单位最终竞标报价

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），竞标单位是残疾人福利性企业，且在政府采购活动中，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业小型、微型企业，享受评审中中小企业价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。竞标单位是残疾人利性企业的应在竞标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（须按第五章竞标文件格式“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写）。

2、谈判小组将以竞争性谈判文件、竞标文件为评定依据，在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序【评标价相同时，依次按竞标报价低者优先、节能环保产品优先、技术指标高优先、交货期短优先、售后服务优者优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先，按前述程序仍无法确定供应商排名顺序时，由谈判小组抽签决定】，并推荐前三名为第一、第二、第三成交候选人，采购人确定第一成交候选人为成交人，第一成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购单位可以确定第二成交候选人为成交人或重新开展采购活动。第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定第三成交候选人为成交人或重新开展采购活动。

# 第四章  竞标人须知

竞标人须知前附表

本表是关于本次采购的货物的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市现代教育技术中心 地址：南宁市白沙大道南四里8号 联系人：廖老师 电话：0771-3848892 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 地址：南宁市纬武路165号 项目负责人：毛工 联系电话：0771-2846035 |
| 1.3 | 项目名称 | 校园广播系统采购及安装 |
| 1.4 | 竞标编号 | NNZC2021-J1-990326-JGJD |
| 1.5 | 采购预算 | 100万元 |
| 1.7 | 获取竞争性谈判采购文件的方式 | 潜在竞标人可登录南宁市公共资源交易平台，在南宁市公共资源交易中心网站查找本项目采购公告，并点击该公告的附件，即可免费浏览或下载本项目的竞争性谈判采购文件。 |
| 3.2 | 竞标人应具备的特定条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有提供本次招标采购货物及服务能力的生产厂家或供应商； 3.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目。 4.落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)：无。 5.本项目的特定资格要求：属于南宁市财政局不良行为记录名单公示对象或不良行为记录名单信息记载期内对象或处以行政处罚对象，不得参与本项目。 |
| 3.3 | 是否接受联合体竞标 | 否 |
| 4.2 | 质疑受理 | 竞争性谈判采购文件质疑提交的截止时间：公告期限届满之日起七个工作日内 方式：书面形式，且质疑人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构对同一采购程序环节的质疑仅接收或受理一次。质疑函须是原件，且应当由竞标人法定代表人（或负责人）或授权委托人递交至采购人或采购代理机构办公点（南宁市纬武路165号401办公室），质疑日期以采购代理机构收悉质疑函之日为准，否则不予接收或受理。 |
| 8.8 | 竞标文件份数 | 首次报价文件：正本1份，副本2份 技术文件：正本1份，副本2份 商务文件：正本1份，副本2份 完整且不可修改的竞标文件电子版1份（光盘或U盘）：1份 |
| 10.2 | 竞标文件装订要求 | 分册装订，分为3册，其中：首次报价文件装订为一册，技术文件装订为一册，商务文件装订为一册。 竞标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 14 | 包装、密封要求 | 竞标人须将竞标文件进行密封包装。竞标文件递交时须为一个密封文件袋。 竞标文件密封袋封口处签章（公章、密封章、法定代表人（或负责人） 或其委托代理人签名均可）以示密封。 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费由成交人支付。收费标准按国家计委《采购代理服务收费管理暂行办法》（货物类）（计价格[2002]1980号）的规定，不足伍仟元的按伍仟元计取，由成交人在领取成交通知书前一次付清。 |
| 12.1 | 竞标有效期 | 自递交竞标文件截止时间起60天 |
| 15.1 | 递交竞标文件截止时间 | 2021年6月3日9点30分（北京时间） |
| 15.2 | 递交竞标文件地点 | 现场递交响应文件的响应文件递交地点为南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体安排详见9楼电子大屏幕场地安排表）, 邮寄方式寄送响应文件的响应文件递交地点为南宁市青秀区纬武路165号广西建设工程机电设备招标中心有限公司401室。 |
| 15.3 | 递交竞标样品截止时间 | / |
| 17.4.8（1） | 谈判 | 谈判时间：竞标截止时间后（具体时间另行通知） 谈判地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市民中心10楼南宁市公共资源交易中心评标厅（具体安排待谈判通知）。 谈判要求：竞标供应商二次报价（即最终报价）时，必须同时对总价及单项进行报价。二次报价（即最终报价）必须提供的内容：竞标分标、货物全称、总数量、单价(元)、单项合价（元）、最终总报价(元)。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 1.本项目不允许转包、不允许分包。 |
|  |  | 2.预留采购份额：本项目无专门面向小型、微型企业采购份额。 |
|  |  | 3.为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交人可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏及《南宁市财政局关于开展政府采购支持中小微企业信用融资工作的通知》等相关政策。 |
|  |  | 4.如有依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
|  |  | 5. 信用查询 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构在竞标文件递交截止时间后对竞标人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)； ⑵信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审依据及采购活动资料保存。 ⑶信用信息使用规则：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，竞标无效。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体任一成员存在不良信用记录的，视为联合体存在不良信用记录。 |

## 一    总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见竞标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见竞标人须知前附表。

1.3  项目名称：见竞标人须知前附表。

1.4  竞标编号：见竞标人须知前附表。

1.5  采购预算：见竞标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式及竞争性谈判采购文件售价：见竞标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性谈判采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西招标网、南宁市公共资源交易中心网。

3. 竞标人资格要求：

3.1  竞标人应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，竞标人应具备的特定条件：见竞标人须知前附表。

3.3  竞标人须知前附表规定接受联合体竞标的，两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个竞标人的身份共同参加竞标。以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标竞标。

3.4  竞标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 疑问和质疑

4.1  竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；

4.2  竞标人认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑函须由竞标人法定代表人（或负责人）或授权委托人递交至采购人或采购代理机构办公点（南宁市纬武路165号401办公室），质疑日期以采购代理机构收悉质疑函之日为准。

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商质疑时，应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（或负责人） 、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.2、4.3、4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

5. 投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、成交或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市财政局提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市财政局管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市财政局投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.5  南宁市财政局自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市财政局在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

## 二    竞争性谈判采购文件

6. 竞争性谈判采购文件的组成

6.1  本竞争性谈判采购文件包括五个章节，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评审方法

第四章  竞标人须知

第五章  竞标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对竞争性谈判采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

7.1  采购人或采购代理机构对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要澄清或修改的且澄清或修改的内容影响竞标文件编制的，应在递交竞标文件截止时间三日前，以书面形式通知所有竞争性谈判采购文件收受人；同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

7.2  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交竞标文件截止时间，但应当在递交竞标文件截止时间三日前，在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三    竞标文件

8. 竞标文件的编制

8.1  竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写竞标文件。

8.2  对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件成交注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务要求条款及其它要求内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  竞争性谈判采购文件成交注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。竞标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是竞标人的风险，很可能导致该竞标无效。

8.5  第五章“ 竞标文件格式”中规定了竞标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  竞标文件应由竞标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  竞标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  竞标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、竞标编号、分标（如有）、竞标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。竞标人应准备首次报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本、完整且不可修改的竞标文件电子版（光盘或U盘）各一份，副本份数见竞标人须知前附表。

9. 竞标语言文字及计量单位

9.1  竞标人的竞标文件以及竞标人与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。竞标人随竞标文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  竞标文件使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 竞标文件的组成

10.1  竞标人需编制的竞标文件包括首次报价文件、技术文件和商务文件三部分，竞标人应按下列说明编写和提交并加盖竞标人公章。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  首次报价文件，包括：

（1）竞标函：按第五章“ 竞标文件格式”提供的“ 竞标函（格式）”的要求填写；

（2）竞标报价表：按第五章“ 竞标文件格式”提供的“ 竞标报价表（格式）”的要求填写。

10.1.2  技术文件，包括：

（1）竞标产品技术资料表：按第五章“ 竞标文件格式”提供的“ 竞标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）技术服务、售后服务的内容和措施; 按第五章“ 竞标文件格式”提供的“技术服务、售后服务的内容和措施（格式）” 的要求填写；

（3）其它：针对本项目所竞标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，等等。

技术文件中的第（1）、（2）项必须提交；第（3）项如有请提交。

10.1.3  商务文件，包括：

（1）根据本章第3.2项规定的竞标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围）和竞标人资格的其他证明文件复印件；

（2）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

（3）竞标人在竞标文件递交截止之日前半年内连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供竞标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（4）财务情况证明复印件：2020年年度财务状况报告复印件（包括财务状况报告、资产负债表、现金流量表、利润表）。对于从取得营业执照时间起到竞标文件递交截止时间为止不足1年的竞标人，提交自公司成立以来至竞标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。

（5）竞标人在竞标文件递交截止之日前半年内连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）竞标人具备履行合同所必需的设备或专业技术能力的书面声明原件，按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）” 的要求填写；；

（7）商务条款偏离表：按第五章“竞标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（8）法定代表人授权委托书：按第五章“竞标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（9）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（10）联合体协议书：按第五章“竞标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（11）其它：竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、竞标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（7）项必须提交；第（8）、（9）项在委托代理时必须提交；第（10）项在联合体竞标时必须提交；第（11）项如有请提交。

10.2  竞标人应按上述顺序将首次报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。特别注意竞标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11. 竞标报价

11.1  竞标人应以人民币报价。

11.2  竞标人可就第二章“货物需求一览表”中的内容报出完整且唯一报价。

11.3  竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按本竞争性谈判采购文件第四章竞标人须知前附表11.4执行。

11.5  不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担与编制和递交竞标文件有关的全部费用。

12. 竞标有效期

12.1  在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与竞标人协商延长竞标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

## 四    竞标

14. 竞标文件的密封

竞标人须将竞标文件进行密封包装。竞标文件递交时须为一个密封文件袋。竞标文件密封袋封口处签章（公章、密封章、法定代表人（或负责人） 或其委托代理人签名均可）以示密封。

15. 竞标文件及竞标样品的递交

15.1  竞标人递交竞标文件截止时间：见竞标人须知前附表。

15.2  竞标人递交竞标文件地点：见竞标人须知前附表。

15.3  竞标人递交竞标样品截止时间：见竞标人须知前附表。

15.4  竞标人递交竞标样品地点：见竞标人须知前附表。

15.5  竞标人递交竞标文件时，应自行检查其竞标文件的密封性，并签字确认。

## 五    评审与谈判

16. 截标

竞标人的法定代表人或其委托代理人应在递交竞标文件截止时间到达竞标文件递交地点并签到。如未按时签到，由此产生的后果由竞标人自行负责。

17. 评审与谈判

17.1  成立谈判小组：评审与谈判活动由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：谈判小组按照竞标人须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对竞标文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及谈判小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选谈判小组组长（原则上采购人不得担任谈判小组组长）。

17.4.3  谈判小组在竞标文件拆封前对竞标文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4  竞标文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对竞标文件中的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.5  澄清有关问题。对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是竞标文件的组成部分。疫情期间澄清、说明或纠正书面文件均采用电子邮件、传真等书面形式。谈判小组通过竞标文件中的“竞标函（格式）”落款处的“联系电话、邮箱” 通知竞标人。

17.4.6  制定谈判文件。谈判小组根据采购项目以及竞标供应商的实际情况制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

17.4.7  确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组将所有通过资格性审查的竞标人确定为邀请参加谈判的供应商，并向其提供谈判文件。

17.4.8  谈判。

（1）谈判小组将在竞标人须知前附表规定的地点与各竞标人进行每轮谈判。

（2）谈判内容包括：竞标报价、技术参数要求和商务条款，其中竞标人资格条件和标注★号的条款除外。

（3）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（4）疫情期间谈判采用电子邮件、传真等书面形式。谈判小组通过竞标文件中的“竞标函（格式）”落款处的“联系电话、邮箱” 通知竞标人,通知竞标人在谈判文件中规定的时间内通过电子邮件或传真等方式提交响应文件。竞标人所提交的响应文件须由法定代表人或委托代理人签字并加盖竞标人的公章。竞标人未按时谈判文件要求的时间作出响应的，视为放弃竞标。

（5）竞标人可按以下格式作“最终报价表”，一式两份密封在同一密封袋中递交谈判小组。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准推荐成交候选人顺序，确定成交人，形成谈判报告。由于最终报价需报出各个货物的竞标分标、货物全称、数量、单价(元)、单项合价（元）、最终总报价(元)等详细内容，如最终报价与首次报价不一致时，各竞标单位可根据格式提前做好相关准备。

最终报价表

项目名称：

竞标编号：

分标：     （如有请填写）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 最终总报价（包含装卸、运输、安装、税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |
| 竞标人（盖单位公章，自然人除外）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （竞标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，竞标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

（5）谈判小组与竞标人进行谈判的内容，竞标人除当场答复外，还须作出书面应答。书面应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖竞标人公章，按要求进行封装并在谈判文件规定的时间前于谈判现场当面递交至谈判小组，否则视为放弃竞标。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，谈判小组不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

（6）谈判小组与竞标人可进行多轮谈判，竞标人的应答文件及最终报价应单独密封在谈判程序由竞标人法定代表人或其授权代表于谈判现场当面递交至谈判小组，否则视为竞标无效。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，谈判小组不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

（7）竞标人的应答文件经谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或竞标文件中相应的内容，并构成竞标文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

17.4.9 低于成本报价。谈判小组在评审过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求该竞标人在评标现场合理的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。竞标人不能证明其报价合理性的，视作该竞标人以低于成本报价竞标，其竞标无效。

17.4.10 按顺序排列成交候选供应商，并编写评审报告。

17.4.11 采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。谈判小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18. 竞标文件的修正

18.1 竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）竞标文件中竞标函内容与竞标报价表内容不一致的，以竞标函为准；

（2）竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

18.2  按上述修正原则修正后的竞标报价经竞标人书面确认后对竞标人具有约束力。如果竞标人不接受修正后的竞标报价，则其竞标无效且其竞标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  竞标人未在本章第15.1项规定的时间之前将竞标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标文件。

19.2  竞标人未在本章第15.3项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标样品。

20. 无效竞标

20.1  属下列情形之一的，竞标人的竞标无效：

（1）竞标人不具备本章第3项规定的竞标人资格要求的；

（2）竞标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）竞标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“竞标文件格式”的要求或未加盖竞标人公章的）；

（4）竞标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）竞标报价不符合本章第11项规定的或超出总采购预算金额或超过任一分项采购预算的；或谈判小组在评审过程中发现竞标人的总报价明显低于其他竞标人的总报价或者明显低于采购预算价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，但竞标人未按要求提供书面说明、相关证明材料或不能证明其报价合理性的；

（6）竞标文件不符合本章第14项规定的；

（7）竞标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）竞标文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）竞标文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的；

（10）评审过程中被评委认定提供了虚假材料的。

（11）提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效。

（12）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容。

20.2  属下列情形之一的，视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效：

（1）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同竞标人的竞标文件件相互混装；

（6）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

20.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效。

20.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则竞标文件将被视为无效。

21. 废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加谈判，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效。

非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六    合同授予

22. 成交供应商的确定

谈判小组按第三章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

23. 成交公告及成交通知书

23.1  成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于五个工作日内在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 竞标文件及竞标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未成交供应商解释其未成交原因和退回竞标文件。

24.2  成交供应商的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后一个工作日内自行与样品递交处联系并领回，否则按无主物品处理。

25. 签订合同

25.1  采购人和成交供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据《南宁市政府采购项目合同签订管理暂行办法》要求按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体竞标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2  政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性谈判采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3  采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判采购文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判采购文件和合同实质性内容的协议。

25.4  采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.5  政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.6  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.7  发出成交通知书后，成交供应商有本章第13.7项第（3）-（6）项情形之一的，成交无效，给采购人造成的损失的，成交供应商还应予以赔偿。

25.8 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，按政府采购法律法规相关规定处理；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.9  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.10  采购人在签订合同之前有权要求成交供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，成交供应商不得拒绝。如成交供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

## 七    其他事项

27. 解释权

本竞争性谈判采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞标人须知前附表。

# 第五章  竞标文件格式

格式1：

竞标函（格式）

致：   南宁市现代教育技术中心  （采购单位名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                  （竞标编号：               ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件正本一份，副本    份（包含按竞标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本    份（包含按竞标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本    份（包含按竞标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ，交货地点：              ；提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“竞标人须知”第15.1项规定的递交竞标文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“竞标人须知”第12.1项规定的竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3、我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布的政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的竞标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章《南宁市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、如我方有本项目竞争性谈判采购文件第四章“竞标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的竞标保证金。

10、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

邮箱：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

竞标报价表

项目名称：

竞标编号：

分标：     （如有请填写）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（包含装卸、运输、安装、税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 竞标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本竞标报价的比例为 %。 |
| 交货期： 交货地点： |
| 竞标人（盖单位公章，自然人除外）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （竞标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，竞标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按竞标无效处理。

2、单项合计不得超出公布的分项采购预算, 否则按竞标无效处理。

格式3：

竞标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 采购文件需求 | 竞标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数需求 | 货物名称 | 数量 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  | 1． … N． |  |  | 1． … N． | “正偏离”或 “负偏离”或“无偏离” |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标人（盖单位公章，自然人除外）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （竞标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，竞标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵竞标文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果竞标产品为小于或大于采购文件需求某个数值标准时，竞标文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

⑶当竞标文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式4：

技术服务、售后服务的内容和措施（格式）

分标（有分标时注明）

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务要求的技术服务、售后服务要求自行填写。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式5：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务要求条款的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

分标（有分标时注明）

| 项号 | 采购文件的商务需求 | 竞标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | “正偏离”或 “负偏离”或“无偏离” |
| ...... |  |  |  |
| 竞标人（盖单位公章，自然人除外）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： （竞标人属自然人的应由自然人签字并加盖指印，竞标人若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵竞标文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果竞标产品为小于或大于采购文件需求某个数值标准时，竞标文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

⑶当竞标文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式6：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （竞标人名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（竞标编号：             ）的竞标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：           。

代理人无转委托权。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式7：

（竞标人名称）具备履行合同所必需的设备

和专业技术能力的书面声明（格式）

致：                  （采购单位名称）

根据贵方            项目（竞标编号：            ）的竞争性谈判采购文件，我方认真研读了此项目的竞争性谈判采购文件内容，熟悉了解贵方采购需求及采购内容，且慎重结合我方企业情况审度了我方是否具备履行合同所必需的设备和专业技术能力后，在此郑重声明：我公司具备履行本项目所必需的设备和专业技术能力。其中：

1、履行本项目所必需的设备有：（须包含但不限于满足本项目采购及安装过程中所需的车、物、器械）

| 序号 | 品牌、型号 | 数量（单位） | 所属情况 （自有/租赁） | 针对本项目投入用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

2、履行本项目所必需的专业技术能力有：（须包含但不限于满足本项目采购、安装、售后服务过程中所需的管理人员、专业技术人员）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系方式 | 职务 | 专业技术资格 （职称） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

3、我方在此声明，所承诺的内容有关资料内容完整、真实和准确。

特此声明。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式8：

中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）的（项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式9：

广西工业产品声明函 （格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品 80%以上，是指参加政府采购项目或采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次竞标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现竞标人提供虚假材料、采购单位履约过程中成交人未按竞标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次竞标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

分标：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 竞标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占竞标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

格式10：

《残疾人福利性单位声明函》（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），相关证明材料详见附件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 格式10：

邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

竞标编号：

分标（如有）：

项目竞标截止（开标）日期：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

# 联系电子邮箱：

# 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

合同

合同类别：

合同编号：

审批编号：

采  购  人：

成交供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、补充协议（如有请提供）

三、合同附件

1、成交通知书

2、履约保证金交纳证明

3、竞争性谈判采购文件项目需求一览表

4、竞争性谈判采购文件的澄清和修改（如有请提供）

5、竞标函

6、竞标报价表

7、竞标产品技术资料表

8、商务条款偏离表

9、谈判文件

10、成交供应商澄清函（如有请提供）

11、最终报价

12、其他与本合同相关的资料（如有请提供）

南宁市政府采购合同书

合同名称：

合同编号：

分标号（有分标时填写）：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

根据      年    月     日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  成交内容

1.1 货物名称：详见合同附件中竞标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中竞标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置及技术参数：详见合同附件中竞标产品技术资料表及澄清函（竞标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 工程承包范围（如有工程量清单则填写）：

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币

（￥　           　元）。（详见最终报价）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按竞标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.   质量保证及售后服务

4.1 质量保证期：                 （自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在     小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

4.7 其他售后服务要求：   按竞标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

5.  合同款支付

5.1 付款方式：

5.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。如有工程量清单的项目结算须经南宁市财政局最终审定。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.  产权

6.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.  技术资料

7.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.  货物包装、发运及运输

8.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.  调试和验收

9.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据竞争性谈判采购文件的要求、竞标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.  违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之十违约金。

10.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

10.5 乙方未按本项目采购文件要求及竞标文件响应提供生产厂家出具的有效供货证明和互联互通确认书的，按违约处理。所有的履约保证金作为违约金用于补偿甲方因乙方违约而蒙受的损失。

11.  不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.  诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.  合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经南宁市财政局审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）竞争性谈判采购文件项目需求一览表

（3）竞争性谈判采购文件的澄清和修改（如有请提供）

（4）竞标函

（5）竞标报价表

（6）竞标产品技术资料表

（7）商务条款偏离表

（8）谈判文件

（9）成交供应商澄清函（如有请提供）

（10）最终报价

（11）履约保证金交纳证明

（12）其他与本合同相关的资料（如有请提供）

13.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5 本合同正本壹式叁份，具有同等法律效力，甲乙双方、采购代理机构各执壹份；副本贰份，甲乙双方各执壹份。

采购人（甲方）：                               成交供应商（乙方）：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订日期：     年    月    日

合同签订地点：广西南宁市